Figura 1

Para calcular o volume do prisma, primeiro calculamos o volume do triângulo e depois multiplicamos pela altura. O volume do triângulo retângulo tem uma particularidade em que podemos calcular o volume dele apenas com os dados das arestas que forma 90º entre si, a saber, as arestas a e b da figura 1. O triângulo retângulo é como a metade de um retângulo. Então:
A _{triângulo} = {a * b} over {2} logo, A_{ triângulo } = 20,60*10^{ -3 } * 54,00 * 10^{ -3 } over { 2 } , A _{triângulo} = 5,56 *10^{ -4 }

V = A_{ triângulo } * c logo, V = 5,56 * 10^{-4} * 39,90 * 10^{-3} = 2,22*10^{ -5 } m^{3}

Base (m)	Altura (m)	Largura (m)	Volume (m3)
2,06 * 10-2	5,40 * 10-2	3,99 * 10-2	2,22 * 10-5

Tabela 1

Adotaremos a aceleração da gravidade como 9,81m/s2.
Na balança digital o objeto de madeira apresentou a massa de 19,20 gramas que dá um peso em Newton de 1,88 * 10-1. A madeira é menos densa que a água e por essa razão tem como princípio boiar. Nesse caso específico a densidade da madeira foi:
d= {m} over {V} = {19,20 * 10^{-3}} over {2,22 * 10 ^{-5}} = 864,86 kg/m³

Por ter boiado, parte do objeto não ficou submerso o que não permitiu usar o volume do objeto para calcular o empuxo, por isso foi necessário calcular a quantidade de água que se deslocou no béquer.
Inicialmente foi inserido uma quantidade de água que atingiu a medida de 60,00 mm (figura 2) o que dava aproximadamente 200 ml de água. Após inserir o objeto, o nível da água subiu para 67,50 mm, uma diferença de 7,50 mm. Aferimos o diâmetro do béquer (70,00 mm) e calculamos o volume de água que foi deslocado.
V = {π * (d)^{2} * h} over {4} = {π * (70,00 * 10^{-3})^{2} * 7,50 * 10^{-3}} over {4} = 2,89 * 10^{ -5 }

 Ɛ = ρ*V*g π

Figura 2	Figura 3